## Slide 1: Универсальный конфиг для малого и среднего офиса

## Slide 2: Приветствую, коллеги!
Антон Мороз
Генеральный директор ООО «Реал»
www.realsd.ru
14 лет в ИТ области, 6 лет на рынке ИТ аутсорсинга.
Сертификаты Mikrotik: MTCNA, MTCWE, MTCTCE, MTCRE, MTCIPv6E

## Slide 3: О чем поговорим?
Цели, которые мы преследуем
Получить универсальный конфиг, который можно легко и быстро развернуть в любой среднестатистической компании
Не забывать настроить мелочи, которые на первый взгляд не видно, но нужны
Иметь возможность быстрого развертывания при массовых поставках оборудования или глобальных сбоях
Иметь структурированную и понятную базу для ежедневной и рутинной настройки, гибко изменяемую под индивидуальные требования клиента
Минимизировать возможные ошибки и опечатки при конфигурировании

## Slide 4: О чем поговорим?
Из чего же состоит универсальный конфиг?
Заводская конфигурация от компании Mikrotik
Небольшой тюнинг системных параметров
Расширенная настройка Firewall и безопасности сети
Подготовка инфраструктуры для себя
Универсальная минимальная настройка QoS
Шаблоны для быстрого запуска сервисов VPN, CAPsMAN, TFTP

## Slide 5: 1. Default config by Mikrotik

## Slide 6: 1. Default config by Mikrotik
Почему бы не остановиться на заводском конфиге?
Его достаточно для первоначального запуска
У него не плохая безопасность
С него можно начинать практическое любое внедрение
Подходит для новичков и знакомства с оборудованием
Но…
Нам нужно большее!

## Slide 7: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»

## Slide 8: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
1. TCP established timeout длительностью 24 часа
Не всегда соединения корректно закрываются. Короткие сессии долго висят занимая оперативную память.
/ip firewall connection tracking print
max-entries: Максимальное количество записей в Connection tracking. Может быть увеличено при необходимости если есть свободная оперативная память
total-entries: Текущее количество соединений в Connection tracking
Решение
Установить менее длительное время жизни соединения
/ip firewall connection tracking set tcp-established-timeout=1h
Notes: Это не значит, что каждый час будет разрыв соединения. Если трафик идет, то таймер обновляется.

## Slide 9: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»

## Slide 10: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
2. DHCP Lease Time всего 10 минут
В редких случаях бывают проблемы при обновлении арендованного IP у некоторых специфичных устройств. Часто встречается у продукции Apple.
Решение
Установить более длительное время аренды
/ip dhcp-server set [find name="defconf"] lease-time=3d

## Slide 11: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
3. MAC на Bridge копируется с первого участника этого Bridge.
Но, иногда, при использовании VLAN MAC-таблица должна быть уникальна.
Решение
Устанавливать Admin MAC отличный от других MAC адресов на устройстве.
Создание нового бриджа:
/interface bridge {
add name=bridge1
set bridge1 auto-mac=no admin-mac=[get bridge1 mac-address]
}

## Slide 12: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»

## Slide 13: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
4. Отключаем не используемые службы
Решение
/ip service {
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
}

## Slide 14: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
5. Отключаем не используемые helper`ы (ALG или service port)
Решение
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
Notes: Про SIP Helper углубленно рассказывает Кирилл Васильев.

## Slide 15: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
6. Дефолтный пользователь admin без пароля.
Оставить нельзя исправить.
Решение
Переименовываем пользователя admin, меняем пароль.
/user add name=newadmin password=adminpass group=full
/user remove admin

## Slide 16: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
7. По умолчанию правила NAT не работают из локальной сети.
Wiki Mikrotik предлагает решение Hairpin NAT (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT).
Но необходимо создавать Source NAT правило под каждое правило «проброса портов». Это не совсем удобно громоздко.
Решение
Сделать «финт ушами» - одно глобальное правило.
/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade out-interface-list=LAN src-address-list=LocalNet comment="NAT loopback masquerade for LAN”

## Slide 17: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
*Источник изображений сайт spw.ru

## Slide 18: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
Как этим пользоваться?
В Address List LocalNet добавляем наши локальные подсети
/ip firewall address-list add address=192.168.0.0/24 list=LocalNet
В Address List WAN_ISP1_IP1 добавляем наш внешний IP адрес
/ip firewall address-list add address=1.1.1.1 list= WAN_ISP1_IP1
Правило «проброса порта» выглядит так
/add action=dst-nat chain=dstnat dst-address-list= WAN_ISP1_IP1 dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.0.10 comment=“Example of port forwarding”

## Slide 19: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
7. NTP клиент резолвит доменные имена серверов только один раз.
Решение
Использовать скрипт с wiki.mikrotik.ru, немного упростив его
/system script add name=NTPServerUpdate policy=read,write,test source="
:local ntpcura [/system ntp client get primary-ntp];
:local ntpcurb [/system ntp client get secondary-ntp];
:local ntpipa [:resolve 0.ru.pool.ntp.org];
:local ntpipb [:resolve 1.ru.pool.ntp.org];
:if ($ntpipa != $ntpcura) do={/system ntp client set primary-ntp="$ntpipa";}
:if ($ntpipb != $ntpcurb) do={/system ntp client set secondary-ntp="$ntpipb";}”
Notes: Получаем текущие IP, получаем новые IP. Сверяем, если отличаются обновляем

## Slide 20: 2. Тюнинг «Default config by Mikrotik»
И создаем расписание для запуска резервного копирования
/system scheduler add \
comment="Check and set NTP servers" \
disabled=no \
interval=12h \
name=CheckNTPServers \
on-event=“/system script run NTPServerUpdate” \
policy=read,write,test \
start-date=jan/01/1970 \
start-time=07:00:00

## Slide 21: 3. Firewall и безопасность сети

## Slide 22: 3. Firewall и безопасность сети
1. Наличие ответа на PING с WAN портов в разы повышает шансы попасть под прицел злоумышленников
Решение
Запретить ICMP ответы с WAN портов в цепочке INPUT и отключить MAC Ping
/ip firewall filter add chain=input action=drop protocol=icmp icmp-options=8:0 in-interface-list=WAN src-address-list="!AllowIPRemoteManagement" comment="Drop IN echo request«
/tool mac-server ping set enabled=no
Notes: По субъективным оценкам отключение PING снижает объем подборов и попыток подключения на 40%. Правило устанавливаем выше стандартного правила PING

## Slide 23: 3. Firewall и безопасность сети
2. Находясь в открытой сети мы постоянно подвергаемся попыткам подключиться к стандартным портам распространенных служб и протоколов
Решение
Отловить и заблокировать тех, кто пытается это сделать
/ip firewall filter add chain=input action=add-src-to-address-list in-interface-list=WAN src-address-list="!NotTrapsIP" protocol=tcp dst-port=5060,5061,4569,3389,8291,22,23,389,445,53 connection-nat-state=!dstnat address-list=TrapAddress address-list-timeout=3d comment="Trap for TCP traffic”
Notes: Обратить внимание на !dstnat. Не отлавливается то что подходит под условия DST NAT. 4569 IAX. 389 LDAP, 445 SMB

## Slide 24: 3. Firewall и безопасность сети
UDP трафик не исключение
Решение
Такое же правило для UDP трафика
/ip firewall filter add chain=input action=add-src-to-address-list in-interface-list=WAN src-address-list="!NotTrapsIP" protocol=tcp dst-port=5060,4569,389,53,161 connection-nat-state=!dstnat address-list=TrapAddress address-list-timeout=3d comment="Trap for UDP traffic"
Notes: 161 SNMP

## Slide 25: 3. Firewall и безопасность сети
Как этим пользоваться?
Блокируем все собранные IP адреса в Firewall Raw
/ip firewall raw add action=drop chain=prerouting src-address-list=TrapAddress comment="Drop Address from Trap”
Не забудьте добавить в Address List NotTrapsIP адреса из «Белого списка»
/ip firewall address-list add address=192.168.0.0/24 list=NotTrapsIP
При создании правила NAT, которое совпадает с Traps правилами, такое соединение не попадать в «Черный список» и блокироваться не будет.

## Slide 26: 3. Firewall и безопасность сети
3. Достаточно часто мы подвергаемся массовому сканированию портов со стороны злоумышленников
Решение
Детектировать сканирование и блокировать источники
/ip firewall filter add chain=input action=add-src-to-address-list in-interface-list=WAN src-address-list="!NotTrapsIP" protocol=tcp psd=10,10s,3,1 address-list=TrapAddress address-list-timeout=7d comment="Trap for port scanning“

## Slide 27: 3. Firewall и безопасность сети
Notes: Трешхолд порог срабатывания. Weight балы начисления Low Port <=1024 High Port 1025 - 65535

## Slide 28: 3. Firewall и безопасность сети

## Slide 29: 3. Firewall и безопасность сети

## Slide 30: 3. Firewall и безопасность сети
4. Угроза иногда исходит не только из вне и не только для нас.
Наша сеть тоже может быть источником опасности для внешнего мира.
Решение
Отлавливать и блокировать вирусную активность из внутренней сети
/ip firewall filter add action=drop chain=forward protocol=tcp dst-port=25,587,465 connection-state=new out-interface-list=WAN dst-address-list=!SMTP_External_Servers src-address-list=!SMTP_Internal_Servers/Clients log=yes log-prefix="SMTP Spam" comment=«Drop out SMTP not allow hosts“
/ip firewall filter add action=drop chain=forward protocol=tcp dst-port=445 connection-state=new out-interface-list=WAN log=yes log-prefix="SMB Scan" comment=“Drop out SMB not allow hosts"

## Slide 31: 3. Firewall и безопасность сети
Как этим пользоваться?
В Address List SMTP_External_Servers мы добавляем адреса внешних SMTP серверов, через которые отправляем письма.
/ip firewall address-list add address=smtp.gmail.com list=SMTP_External_Servers
В Address List SMTP_Internal_Servers/Clients мы добавляем адреса наших внутренних SMTP сервер или привилегированных клиентов, которым разрешено отправлять письма в мир.
/ip firewall address-list add address=192.168.0.4 list=SMTP_Internal_Servers/Clients
Notes: Если необходимо разрешить всем отправлять письма через внешний адрес, добавляем внешний адрес. Если у нас есть почтовый сервер, ему разрешаем отправлять всем подряд

## Slide 32: 3. Firewall и безопасность сети
5. Защита опубликованных сервисов от DoS Atack.
Решение
Ловить и блокировать IP адреса, генерирующие большое количество соединений
/ip firewall filter add action=add-src-to-address-list address-list=DoS_Atack_Address address-list-timeout=1d chain=forward comment="DoS atack detected from single IP" connection-limit=20,32 connection-nat-state=dstnat in-interface-list=WAN
/ip firewall filter add action=add-src-to-address-list address-list=DoS_Atack_Address address-list-timeout=1d chain=forward comment="DoS atack detected from 24 subnet" connection-limit=100,24 connection-nat-state=dstnat in-interface-list=WAN
Notes: В зависимости от типа сервиса возможно придется увеличить лимиты. 32 маска определения, один ip, 24 подсеть, но добавляются конкретные IP, а не вся подсеть.

## Slide 33: 3. Firewall и безопасность сети
6. Не красиво загрязнять чужие сети мусорным трафиков, а так же полезно отлавливать и блокировать аномальную активность из внутренней сети
Решение
Не пускать через внешние интерфейсы трафик предназначенный для не маршрутизируемых сетей
/ip firewall raw add action= drop chain=forward comment=“Reject BOGONS routing over WAN" dst-address-list=BOGONS out-interface-list=WAN log=yes log-prefix="BOGONS over WAN"
Notes: Кто-то делает это через блокирование маршрутов

## Slide 34: 3. Firewall и безопасность сети
/ip firewall address-list
add address=0.0.0.0/8 list=BOGONS
add address=10.0.0.0/8 list=BOGONS
add address=100.64.0.0/10 list=BOGONS
add address=127.0.0.0/8 list=BOGONS
add address=169.254.0.0/16 list=BOGONS
add address=172.16.0.0/12 list=BOGONS
add address=192.0.0.0/24 list=BOGONS
add address=192.0.2.0/24 list=BOGONS
add address=192.168.0.0/16 list=BOGONS
add address=198.18.0.0/15 list=BOGONS
add address=198.51.100.0/24 list=BOGONS
add address=203.0.113.0/24 list=BOGONS
Подробности на https://www.securitylab.ru/blog/personal/aodugin/305208.php

## Slide 35: 4. Готовим конфиг для своих нужд

## Slide 36: 4. Готовим конфиг для своих нужд
1. Нам нужен удаленный доступ к маршрутизатору «на всякий пожарный»
Решение
Использовать разрешенные IP для управления
/ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-port=8291,22 in-interface-list=WAN protocol=tcp src-address-list=AllowIPRemoteManagement place-before=0
Как этим пользоваться?
В Address List AllowIPRemoteManagement мы добавляем внешнее DNS имя
/ip firewall address-list add list=AllowIPRemoteManagement address=AllowIP.company.com
Notes: Значением TTL можно управлять частотой обновления данных IP.

## Slide 37: 4. Готовим конфиг для своих нужд
2. Всегда необходимо иметь резервные копии конфига
Решение
Не забываем настроить автоматический бекап устройства, к примеру на почту. Используем скрипт с wiki.mikrotik.com, но немного изменив.
/system script add name=Backup_to_email policy=read,write,policy,sensitive,test source="/system backup save name=email_backup;
:delay 5; /tool e-mail send file="email_backup.backup" to="backup.mikrotik@realsd.ru" from=mikrotik@company.com body="See attached file" subject="$[/system identity get name] $[/system clock get time] $[/system clock get date] Backup";
:delay 5; /file remove [find name="email_backup.backup"];”
Notes: Перове ожидание, так как бывает бекап делается не сразу и на почту улетает пустой файл. Второе ожидание нужно так как во время отправки файл занят и не может быть удален.

## Slide 38: 4. Готовим конфиг для своих нужд
Как этим пользоваться?
Для отправки писем необходимо настроить учетную запись.
Пример для mail.ru
/tool e-mail set address=smtp.mail.ru from="Mikrotik Backup" password=$EmailPassword port=465 start-tls=tls-only user=$EmailUserName
И создаем расписание для запуска резервного копирования
/system scheduler add interval=1d name=Backup on-event="/system script run Backup_to_email” policy=read,write,policy,sensitive,test start-date=jan/01/1970 start-time=00:00:00

## Slide 39: 4. Готовим конфиг для своих нужд
3. Сетевое оборудование необходимо мониторить. Обычно для этого используется SNMP.
Решение
Подготовим параметры SNMP для своей системы мониторинга:
/snmp community set [find default=yes] name=$CommunityName security=private authentication-password=$AuthPass authentication-protocol=SHA1 encryption-password=$EncrPass encryption-protocol=AES
/snmp set enabled=yes trap-community=$CommunityName trap-version=3 engine-id=[/interface ethernet get number=0 mac-address]
Notes: engineID используется алгоритмом шифрования, поэтому зашифрованные данные разных устройств отличаются друг от друга. В RFC 3411 есть описание как он формируется, но в Mikrotik это не работает. Необходимо указать его.

## Slide 40: 5. Минимальная настройка QoS

## Slide 41: 5. Минимальная настройка QoS
В малых инсталляциях необходимо не столько ограничить скорость, сколько приоритизировать важный трафик и минимизировать воздействие на него менее важного.
Решение
Выделить наиболее важный трафик и промаркировать его. Начнем с управляющего трафика
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-port=8291,22 new-connection-mark=ManTraff_conn passthrough=yes protocol=tcp
add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=ManTraff_conn new-packet-mark=ManTraff_Packets passthrough=no

## Slide 42: 5. Минимальная настройка QoS
SIP
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-list=SIP_External_Servers new-connection-mark=SIP_Conn passthrough=yes src-address-list=SIP_Internal_Servers/Clients
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-address-list=SIP_Internal_Servers/Clients new-connection-mark=SIP_Conn passthrough=yes src-address-list=SIP_External_Servers
add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=SIP_Conn new-packet-mark=SIP_Packets passthrough=no

## Slide 43: 5. Минимальная настройка QoS
DNS
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-port=53 new-connection-mark=DNS_conn passthrough=yes protocol=tcp
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-port=53 new-connection-mark=DNS_conn passthrough=yes protocol=udp
add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=DNS_conn new-packet-mark=DNS_Packets passthrough=no
HTTP
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-port=80,443 new-connection-mark=HTTP_Conn passthrough=yes protocol=tcp
add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=HTTP_Conn new-packet-mark=HTTP_Packets passthrough=no
Notes: RDP необходимо донастроить согласно вашим требованиям

## Slide 44: 5. Минимальная настройка QoS
RDP
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-port=3389 new-connection-mark=RDP_Conn passthrough=yes protocol=tcp
add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=RDP_Conn new-packet-mark=RDP_Packets passthrough=no
Весь остальной трафик
add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new connection-mark=no-mark new-connection-mark=Other_traff_conn passthrough=yes
add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=Other_traff_conn new-packet-mark=Other_traff_packets passthrough=no
Notes: RDP необходимо донастроить согласно вашим требованиям

## Slide 45: 5. Минимальная настройка QoS
Для SIP трафика создаем отдельный тип очередей
/queue type add kind=pcq name=SIP pcq-classifier=src-address,dst-address,src-port,dst-port pcq-dst-address6-mask=128 pcq-rate=160k pcq-src-address6-mask=128 pcq-limit=10KiB
Создаем простейшую очередь с приоритетами
/queue simple
add dst=ether1 name=ISP1 target=bridge1 total-max-limit="$InetSpeed"
add dst=ether1 name=SIP target=bridge1 packet-marks=SIP_Packets parent=ISP1 priority=1/1 total-queue=SIP total-max-limit=10M
add dst=ether1 name=ManTraff target=bridge1 packet-marks=ManTraff_Packets parent=ISP1 priority=2/2 total-max-limit=10M
Notes: Target перед каким интерфейсом срабатывает очередь. DST в какую сторону

## Slide 46: 5. Минимальная настройка QoS
add dst=ether1 name=DNS target=bridge1 packet-marks=DNS_Packets parent=ISP1 priority=3/3 total-max-limit=10M
add dst=ether1 name=RDP target=bridge1 packet-marks=RDP_Packets parent=ISP1 priority=4/4 total-queue=pcq-download-default total-max-limit=10M
add dst=ether1 name=HTTP target=bridge1 packet-marks=HTTP_Packets parent=ISP1 priority=6/6 total-queue=pcq-download-default total-max-limit=10M
add dst=ether1 name=Other target=bridge1 packet-marks=Other_traff_packets parent=ISP1 priority=7/7 total-queue=pcq-download-default total-max-limit=10M
Как этим пользоваться?
Во всех очередях изменить параметр total-max-limit параметр на значение вашей скорости канала. По умолчанию 10 мбит/c. Работает на симметричных каналов.

## Slide 47: 6. Шаблоны для быстрого запуска

## Slide 48: 6. Шаблоны для быстрого запуска
1. Трудно представить современный офис без удаленного доступа, а значит без VPN.
Решение
Настроить VPN сервер. Самый простой и универсальный протокол для запуска L2TP over IPSec. Начнем с подготовки:
/interface list add name=VPN_L2TP_Users comment="Real_DefConf”;
/ip pool add name="VPN_Users" ranges=10.255.255.0/24 comment="Real_DefConf";
/ppp profile add name=L2TP_Profiles local-address=10.255.255.1 remote-address=VPN_Users address-list=VPN_L2TP_Users interface-list=VPN_L2TP_Users change-tcp-mss=yes use-compression=no use-encryption=no only-one=yes;
Notes: Нативная поддержка на всех ОС, не требует установки дополнительных программ и компонентов.

## Slide 49: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Запускаем сам сервер:
/interface l2tp-server server set enabled=yes default-profile=L2TP_Profiles authentication=mschap2 use-ipsec=required ipsec-secret="$VPNPSK" caller-id-type=number;
Firewall, настраиваем разрешающие правила:
/ip firewall filter{
add chain=input action=accept protocol=udp port=1701,500,4500 place-before=[find where comment="drop all not coming from LAN"] comment="Allow port for L2TP server"
add chain=input action=accept protocol=ipsec-esp place-before=[find where comment="drop all not coming from LAN"] comment="Allow esp protocol for L2TP/Ipsec server"
};

## Slide 50: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Создание VPN пользователя:
/ppp secret add name=user1 password=passuser1 profile=L2TP_Profiles service=l2tp

## Slide 51: 6. Шаблоны для быстрого запуска
2. У каждого пользователя офиса имеется от 1 до 3 мобильных устройств, работающих с WiFi. Нам нужна WiFi сеть на всей территории компании.
Решение
Настроить CAPsMAN и использовать несколько WiFi точек. Начнем с частот:
/caps-man channel {
add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2412,2437,2462 name=2.4Channels reselect-interval=1d tx-power=20
add band=5ghz-n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ce frequency=5180,5220,5260,5300,5680,5745,5785 name=5Channels reselect-interval=1d tx-power=20 skip-dfs-channels=yes
}
Notes: Частоты выбираются автоматически точками, на основании зашумленности эфира. Мощность соответствует 100мвт

## Slide 52: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Настроим модуляции:
/caps-man rates add name=StandartDataRates basic=1Mbps,6Mbps ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15" supported="1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps,6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps" vht-basic-mcs=mcs0-7 vht-supported-mcs=mcs0-9,mcs0-9
Настроим профиль безопасности:
/caps-man security add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm disable-pmkid=yes name=OfficeNetPass passphrase="$PassOffice"

## Slide 53: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Настроим access list для переключения между точками:
/caps-man access-list {
add action=accept allow-signal-out-of-range=5s disabled=no interface=any mac-address=00:00:00:00:00:00 signal-range=-75..0 ssid-regexp=""
add action=reject allow-signal-out-of-range=always disabled=no interface=any mac-address=00:00:00:00:00:00 signal-range=-120..120 ssid-regexp=""
}
Настроим правила потока трафика:
/caps-man datapath add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=OfficeNet

## Slide 54: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Создадим сами конфигурации для применения на WiFi точках:
/caps-man configuration {
add channel=2.4Channels country=russia3 datapath=OfficeNet distance=indoors guard-interval=long max-sta-count=32 mode=ap multicast-helper=default name=OfficeNet2 rates=StandartDataRates rx-chains=0,1 security=OfficeNetPass ssid="$SSIDOffice-2.4Ghz" tx-chains=0,1
add channel=5Channels country=russia3 datapath=OfficeNet distance=indoors guard-interval=long max-sta-count=32 mode=ap multicast-helper=default name=OfficeNet5 rates=StandartDataRates rx-chains=0,1 security=OfficeNetPass ssid="$SSIDOffice-5Ghz" tx-chains=0,1
}

## Slide 55: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Настраиваем автоконфигурацию в сети:
/caps-man provisioning {
add action=create-disabled hw-supported-modes=gn master-configuration= OfficeNet2 name-format=prefix-identity name-prefix=2Ghz
add action=create-disabled hw-supported-modes=ac master-configuration= OfficeNet5 name-format=prefix-identity name-prefix=5Ghz
}
И наконец включаем CAPsMAN:
/caps-man manager set enabled=yes

## Slide 56: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Настойка CAP:
/system reset-configuration caps-mode=yes
После перезагрузки оборудования устанавливаем понятное имя:
/system identity set name=“CAP1”
Для безопасности устанавливаем логин и пароль и отключаем все лишнее.
Остается только включить созданные при автоконфигурации интерфейсы на контроллере.

## Slide 57: 6. Шаблоны для быстрого запуска

## Slide 58: 6. Шаблоны для быстрого запуска
3. Не всем WiFi пользователям необходим доступ в корпоративную сеть, многим достаточно простого наличия сети Интернет.
Решение
Настроить на уже созданном CAPsMAN гостевую WiFi сеть с доступом только в Интернет.
Создадим отдельный bridge для гостей:
/interface bridge add name=bridge10;
/ip address add address="$GuestSubnet.1/24" interface=bridge10;

## Slide 59: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Нам нужен отдельный DHCP сервер на гостевом bridge:
/ip pool add name="wifi-guest-dhcp" ranges="$GuestSubnet.20-$GuestSubnet.254" comment="Real_DefConf";
/ip dhcp-server add name=Real_DefConf address-pool="wifi-guest-dhcp" interface=bridge10 lease-time=3h disabled=no;
/ip dhcp-server network add address="$GuestSubnet.0/24" gateway="$GuestSubnet.1" comment="Real_DefConf";

## Slide 60: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Направим всех гостей в отдельную таблицу маршрутизации и создадим минимальный набор маршрутов:
/ip route rule add action=lookup-only-in-table interface=bridge10 table=WiFi_Guest;
/ip route {
add dst-address="$GuestSubnet.0/24" gateway=bridge10 routing-mark=WiFi_Guest;
add dst-address="$WANIP/$WANIPprefix" gateway=ether1 routing-mark=WiFi_Guest;
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway="$WANGW" routing-mark=WiFi_Guest;
}

## Slide 61: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Приступим к настройкам CAPsMAN:
Настройки каналов, модуляций и листы доступа у нас уже есть.
Нам нужны настройки потока данных:
/caps-man datapath add bridge=bridge10 client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no name=GuestNe
Профиль безопасности:
/caps-man security add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm disable-pmkid=yes name=GuestNetPass passphrase="$PassGuest"

## Slide 62: 6. Шаблоны для быстрого запуска
И конфигурации:
/caps-man configuration {
add channel=2.4Channels country=russia3 datapath=GuestNet distance=indoors guard-interval=long max-sta-count=32 mode=ap multicast-helper=default name=GuestNet2 rates=StandartDataRates rx-chains=0,1 security=GuestNetPass ssid="$SSIDOffice-Guest" tx-chains=0,1
add channel=5Channels country=russia3 datapath=GuestNet distance=indoors guard-interval=long max-sta-count=32 mode=ap multicast-helper=default name=GuestNet5 rates=StandartDataRates rx-chains=0,1 security=GuestNetPass ssid="$SSIDOffice-Guest" tx-chains=0,1
}

## Slide 63: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Добавляем конфигурации к нашей автонастройке:
/caps-man provisioning {
set [find master-configuration=OfficeNet2] slave-configurations=GuestNet2
set [find master-configuration=OfficeNet5] slave-configurations=GuestNet5
};
Гостевая Wifi сеть готова

## Slide 64: 6. Шаблоны для быстрого запуска
3. С ростом популярности и доступности IP телефонии современные офисы все чаще оборудованы именно IP телефонами, при этом необходимо настраивать каждый аппарат для работы с офисной или виртуальной АТС.
Решение
Практически любой IP телефон умеет получать необходимые настройки по сети, самый универсальный способ через TFTP. Нам нужен TFTP сервер.
/ip tftp add ip-addresses="$SubnetAccess.0/24" real-filename=/TFTPFolder req-filename=.*

## Slide 65: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Создание папки для хранения конфигурационных файлов
:local Folder TFTPFolder;
/ip service set ftp disabled=no;
/user group add name=onlyftp policy=ftp,read,write;
/user add name=ftp password=ftp group=onlyftp;
/ip firewall filter add action=accept chain=input src-address=127.0.0.1 place-before=[find comment=\"Real_DefConf: drop all not coming from LAN\"] comment=\"For folder created\";
/file print file=temp;

## Slide 66: 6. Шаблоны для быстрого запуска
/tool fetch address=127.0.0.1 mode=ftp user=ftp password=ftp src-path=temp.txt dst-path=($Folder."/temp.txt");
:delay 2;
/file remove temp.txt;
/file remove ($Folder."/temp.txt");
/ip firewall filter remove [find comment="For folder created"];
/user remove ftp;
/user group remove onlyftp;
/ip service set ftp disabled=yes;

## Slide 67: 6. Шаблоны для быстрого запуска
Через DHCP опции сообщим телефонам, что в сети имеется TFTP сервер и к какому ip необходимо подключиться для поиска конфигурационных файлов
/ip dhcp-server option add code=66 name=66_TFTP_Server value="s'192.168.203.1’”
/ip dhcp-server option add code=150 name=150_TFTP_Server value="s'192.168.203.1’”
/ip dhcp-server network set [find address="$SubnetAccess.0/24"] dhcp-option=66_TFTP_Server,150_TFTP_Server
Генерируем и копируем конфиги в папку TFTPFolder, перезагружаем телефоны
Notes: 66 – одиночный сервер 150 – множественное значение сереров. Разно оборудование бывает использует разные опции

## Slide 68: 6. Шаблоны для быстрого запуска

## Slide 69: 7. Что со всем этим делать?

## Slide 70: 7. Что со всем этим делать?
«Копипастить» каждый раз не удобно и долго.
При ручном переносе настроек возможны опечатки и ошибки.
Решение
Notes: ИТ специалисты народ ленивый. Вы наверное заметили в командах наличие переменных

## Slide 71: 7. Что со всем этим делать?
#Installation script variables
#General settings
  :local localSubnet "10.0.0";
  :local SystemIdentity "RealMikrotik_GW";
  :local AdminUser "newadmin";
  :local AdminPass "adminpass";
  :local AllowIPRemoteManagement "allowip.company.com";
#WAN
#WAN IP type (static or dynamic)
:local WANConnect "static";
#Static IP
:local WANIP "1.1.1.2";
:local WANIPprefix "29";
:local WANGW "1.1.1.1";
:local WANDNS "8.8.8.8,8.8.4.4";
Notes: ИТ специалисты народ ленивый. Вы наверное заметили в командах наличие переменных

## Slide 72: 7. Что со всем этим делать?
#Queues
#QoS customize? (1 yes, 0 no)
:local QueuesInstall 1;
#Internet access rate for queues. Specify in bytes
:local InetSpeed "50000000";
#Backup
#Backup to enail service customize? (1 yes, 0 no)
:local BackupSend 1;
#SMTP settings. SMTP-TLS = yes, no, tls-only.
:local SMTPServer "smtp.mail.ru";
:local SMTPPort "465";
:local SMTPUser "mikrotik@company.com";
:local SMTPPass "mailpass";
:local SMTPTLS "tls-only";
:local SMTPFrom "Mikrotik Backup";
:local BackupToEmail "backup.mikrotik@company.com";
Notes: ИТ специалисты народ ленивый. Вы наверное заметили в командах наличие переменных

## Slide 73: 7. Что со всем этим делать?
#NTP
#NTP client customize? (1 yes, 0 no)
:local NTPUpdate 1;
#NTP settings. DNS name
:local ntpsrv1 "0.ru.pool.ntp.org";
:local ntpsrv2 "1.ru.pool.ntp.org";
#VPN
#L2TP VPN service customize? (1 yes, 0 no)
:local VPNInstall 1;
#L2TP VPN settings
:local VPNPoolSubnet "10.1.0";
:local VPNPSK "hyvZmRoFoXBzXcBqhdh6hdP66S7LKbaw";
Notes: ИТ специалисты народ ленивый. Вы наверное заметили в командах наличие переменных

## Slide 74: 7. Что со всем этим делать?
#CAPsMAN
#CAPsMAN service customize? (1 yes, 0 no)
:local CAPsMANInstall 1;
#CAPsMAN settings
:local SSIDOffice "OfficeNet";
:local PassOffice "wifiofficepass";
#CAPsMAN guest service customize? (1 yes, 0 no)
:local CAPsMANGuestNetInstall 1;
#CAPsMAN guest settings
:local SSIDGuest "GuestNet";
:local PassGuest "wifiguestpass";
:local GuestSubnet "10.2.0";
Notes: ИТ специалисты народ ленивый. Вы наверное заметили в командах наличие переменных

## Slide 75: 7. Что со всем этим делать?
#TFTP
#TFTP service customize? (1 yes, 0 no)
:local TFTPInstall 1;
#Настройки для TFTP
:local Folder "TFTPRoot";
:local SubnetAccess "10.0.0";
#SNMP
#SNMP service customize? (1 yes, 0 no)
:local SNMPInstall 1;
#Setting for SNMP service
:local CommunityName "NotDefault"
:local EncrPass "EncrPass"
:local AuthPass "AuthPass"
Notes: ИТ специалисты народ ленивый. Вы наверное заметили в командах наличие переменных

## Slide 76
Создание Bridge, установка Admin MAC и добавление в него портов
Notes: Слукавил, когда предлагал просто скопировать MAC в Admin MAC. При генерации используется некий алгоритм, который проверяет MAC в сети. Если готовить устройства вне реальной сети, то могут быть конфликты. Примерно 10-15%. Новый способ примерно 1 из 256

## Slide 77
Установка локальных сетевых настроек
Notes: При использовании DHCP на WAN порту необходимо обновлять адрес лист. Для этого делаем скрипт обновляющий адрес лист при смене внешнего адреса

## Slide 78
Настройка отдельной таблицы маршрутизации для гостевой WiFi сети при использовании DHCP на WAN порту
Notes: Так как мы используем отдельную таблицу маршрутизации и при этом имеем DHCP на WAN порту, необходимо обновлять маршрутную информацию в этой таблице. К уже существующему скрипту добавляем новые строки.

## Slide 79: Спасибо за внимание!
Вопросы?
Контакты
E-mail moroz@llcreal.ru
Telegram @AntonMoroz_LLCReal
Полная версия скрипта
https://nc.realclouds.ru/index.php/s/RT5ykgZd54anCDo
Презентация
https://nc.realclouds.ru/index.php/s/wbgTeNLAdEZzZw5
Notes: Так же контакты в разделе консультантов на сайте mikrotik.com